ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

участникам

Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Лучший по профессии»

в номинации «Лучший печник»

Республика Карелия 2021 год

Время тестирования - 30 мин.

Участник Конкурса при тестировании отмечает каждый правильный ответ (вариант ответа) значком: V либо Х.

За каждый правильный ответ на вопрос участнику Конкурса присуждается 1 (один) балл. Каждый вопрос имеет один вариант правильного ответа. В случае указания участником Конкурса нескольких вариантов ответа на вопрос ответ считается неправильным и балл за этот ответ не присуждается.

Максимальное количество баллов, которое может быть присуждено участнику Конкурса по итогам тестирования 53 баллов (по количеству вопросов в тесте).

| № вопроса | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика работ печника | А) Обследования, проектирование, согласование |
|  |  | Б) Только обследование |
|  |  | В) Обследования, проектирование, согласование, строительство, сдача |
|  |  | Г) Только строительство |
| 2 | К работам на высоте относятся… | А) Более 1 метра |
|  |  | Б) Любые работы, проводимые с помощью механических подставок, лестниц, иных приспособлений |
|  |  | В) Более 1,3 метра |
|  |  | Г) К работам на высоте относятся работы, при которых: а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м; б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами |
| 3 | В пределах чердачного помещения наружные поверхности кирпичных дымовых труб следует... | А) Штукатурить |
|  |  | Б) Белить |
|  |  | В) Оштукатурить и побелить. |
|  |  | Г) Покрасить |
| 4 | Площадь сечения круглых дымовых труб должна быть не менее.... | А) 1/2 Площади сечения прямоугольных дымовых труб |
|  |  | Б) Площади сечения прямоугольных дымовых труб |
|  |  | В) Двух площадей сечения прямоугольных дымовых труб |
|  |  | Г) Не регламентируется |
| 5 | Размётка печи начинается… | А) От дымовой трубы |
|  |  | Б) От стены |
|  |  | В) От входной двери |
|  |  | Г) От конька кровли |
| 6 | Размётка печи проверяется… | А) Измерением сторон и диагоналей. |
|  |  | Б) Измерением сторон |
|  |  | В) Проверкой прямого угла угольником или геометрическим путем «египетский треугольник». |
|  |  | Г) Раскладкой кирпича по порядовке насухо |
| 7 | Высота печи измеряется от.... | А) Уровня чистого пола |
|  |  | Б) От верха фундамента |
|  |  | В) От подоконника |
|  |  | Г) От отметки порога |
| 8 | Высота дымовой трубы измеряется от… | А) Уровня колосниковой решетки |
|  |  | Б) От фундамента |
|  |  | В) От уровня чистого пола |
|  |  | Г) От задвижки |
| 9 | Печное отопление на твёрдом топливе допускается для жилых и административных зданий высотой не более... | А) Двух этажей без учёта цокольного этажа |
|  |  | Б) Одного этажа |
|  |  | В) Трёх этажей |
|  |  | Г) Без ограничения этажности |
| 10 | Допускается отклонение дымовых труб от вертикали на расстоянии не более.... | А) 1 м |
|  |  | Б) 0.4 м |
|  |  | В) 0,8 м |
|  |  | Г) Не допускается |
| 11 | Допускается ли присоединение к одной дымовой трубе двух печей? | А) Допускается при расположении печей в одной квартире и на одном этаже |
|  |  | Б) Не допускается |
|  |  | В) Допускается при расположении печей на разных этажах |
|  |  | Г) Допускается без всяких ограничений |
| 12 | Присоединение печи к коренной дымовой трубе осуществляется дымоотводом (боровом) длиной не более… | А) 0,4 м |
|  |  | Б) 1.2 м |
|  |  | В) 0,5 м |
|  |  | Г) Не допускается |
| 13 | Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешётка и так далее) должны располагаться на расстоянии от наружной поверхности трубы не менее чем на..... | А) 130 мм |
|  |  | Б) 50 мм |
|  |  | В) 200 мм |
|  |  | Г) 500 мм |
| 14 | Какой основной нормативный документ, определяющий требования пожарной безопасности при строительстве печей? | А) СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности |
|  |  | Б) ГОСТ 3000-45 Печи отопительные теплоемкие. Метод испытания |
|  |  | В) Правила производства трубо-печных работ, утвержденных ВДПО в 2006 году |
|  |  | Г) ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия |
| 15 | Минимальная высота дымовой трубы? | А) 1 метр |
|  |  | Б) 1,5 метра |
|  |  | В) 2 метра |
|  |  | Г) 5 метров |
| 16 | Что такое противопожарная разделка? | А) Уменьшение стенки печи или дымовой трубы в местах примыкания к сгораемым конструкциям |
|  |  | Б) Расстояние от внешней поверхности печи или дымовой трубы до сгораемых конструкций |
|  |  | В) Утолщение стенки печи или дымовой трубы в местах примыкания к сгораемым конструкциям |
|  |  | Г) Установка между стенками печи или дымовой трубы в местах их примыкания к сгораемым конструкциям дополнительных негорючих материалов |
| 17 | Что такое отступка? | А) Утолщение стенки печи или дымовой трубы в местах примыкания к сгораемым конструкциям |
|  |  | Б) Расстояние от внешней поверхности печи или дымовой трубы до сгораемых конструкций |
|  |  | В) Расстояние от внешней поверхности печи или дымовой трубы до сгораемых предметов |
|  |  | Г) Расстояние от внешней поверхности печи или дымовой трубы до любых конструкций |
| 18 | Минимальное допустимое расстояние от топочной дверцы печи до противоположной стены… | А) 1050 мм |
|  |  | Б) 1150 мм |
|  |  | В) 1250 мм |
|  |  | Г) 1350 мм |
| 19 | Минимальное допустимое расстояние от внешней поверхности дымовой трубы при прохождении сгораемых конструкций кровли… | А) Не менее 130 мм |
|  |  | Б) Не менее 150 мм |
|  |  | В) Не менее 200 мм |
|  |  | Г) Не менее 380 мм |
| 20 | Минимальные размеры притопочного листа… | А) 500*500 мм |
|  |  | Б) 500*700 мм |
|  |  | В) 700*700 мм |
|  |  | Г) 900*900 мм |
| 21 | Разрешенная этажность жилого дома при устройстве в нём печного отопления…. | А) 1 этаж |
|  |  | Б) 2 этажа |
|  |  | В) Не более двух этажей без учета цокольного этажа |
|  |  | Г) Три этажа |
| 22 | Разрешается ли использовать для вентиляции дымовые каналы ? | А) Разрешено |
|  |  | Б) Разрешено при их минимальном сечении 125*250мм |
|  |  | В) Разрешено при их высоте более 5,4 метра от пода печи |
|  |  | Г) Запрещено |
| 23 | Минимальная толщина дымовой трубы из керамического кирпича… | А) Не установлена |
|  |  | Б) 65 мм |
|  |  | В) 120 мм |
|  |  | Г) 250 мм |
| 24 | Минимальная толщина дымовой трубы из жаростойкого бетона… | А) Не установлена |
|  |  | Б) 20 мм |
|  |  | В) 40 мм |
|  |  | Г) 60 мм |
| 25 | Максимально разрешенная температура дымовых газов в асбестоцементные дымовой трубе… | А) Не более 100 |
|  |  | Б) Не более 200 |
|  |  | В) Не более 300 |
|  |  | Г) Не более 400 |
| 26 | Максимально разрешенная температура дымовых газов в металлической трубе сэндвич заводского изготовления… | А) Не более 100 |
|  |  | Б) Не более 200 |
|  |  | В) Не более 300 |
|  |  | Г) Не более 400 |
| 27 | Минимальная высота дымовой трубы выходящей в коньке скатной кровли… | А) Не менее 500 мм |
|  |  | Б) Не менее 500 мм выше устойчивого снегового покрова |
|  |  | В) Не менее 1000 мм |
|  |  | Г) Не установлена |
| 28 | Отклонение поверхности кладки печи от вертикали не должны превышать на всю высоту печи… | А) 10мм |
|  |  | Б) 15мм |
|  |  | В) 20мм |
|  |  | Г) Не установлено |
| 29 | Неровности на поверхности кирпичных печей и труб без облицовки допускаются не более… | А) 5 мм |
|  |  | Б) 10 мм |
|  |  | В) 15 мм |
|  |  | Г) 20 мм |
| 30 | Неровности на поверхности облицованных печей и труб допускается не более… | А) 2 мм |
|  |  | Б) 4 мм |
|  |  | В) 5 мм |
|  |  | Г) 10 мм |
| 31 | Размер заводского шва красного керамического кирпича… | А) Не оговаривается |
|  |  | Б) Устанавливается заводом-изготовителем |
|  |  | В) Рекомендован 10мм, с отклонением +/- 2мм |
|  |  | Г) 10 мм |
| 32 | Размер заводского шва огнеупорного кирпича… | А) 0 мм |
|  |  | Б) 1 мм |
|  |  | В) 2 мм |
|  |  | Г) 3 мм |
| 33 | Каждый ряд кладки должен быть выложен с перевязкой швов в .... | А) 3/4 кирпича |
|  |  | Б) 1/2 кирпича |
|  |  | В) На усмотрение печника |
|  |  | Г) Без перевязки |
| 34 | Колосниковая решетка должна укладываться на место с зазором по всему периметру шириной .... | А) Допускается без зазора |
|  |  | Б) 5 мм |
|  |  | В) 10 мм |
|  |  | Г) На усмотрение печника |
| 35 | После возведения печи должна производиться их сушка. Сушку можно считать законченной .... | А) Пламя в печи горит ровно и без копоти |
|  |  | Б) Если на поверхности печи перестали появляться сырые пятна, а на задвижках или прочистных дверцах отсутствуют следы конденсата |
|  |  | В) Печь не дымит |
|  |  | Г) Печь хорошо греет |
| 36 | После протопки печи, во время её сушки, задвижки, топочная и поддувальные дверки должны оставаться … | А) Открытыми 6 часов в сутки |
|  |  | Б) Открытыми 12 часов в сутки |
|  |  | В) Открытыми круглые сутки. |
|  |  | Г) Закрытыми |
| 37 | Горизонтальные и вертикальные швы кирпичной кладки печей должны быть.... | А) Газоплотными |
|  |  | Б) Вровень с кирпичом |
|  |  | В) Побелены |
|  |  | Г) Полностью заполнены раствором. |
| 38 | Применение асбестоцементных дымовых труб и труб выполненных из нержавеющей стали для Печей, работающих на угле.... | А) Не допускается |
|  |  | Б) Допускается без ограничений |
|  |  | В) Допускается при высоте дымовой трубы не менее 3 метров |
|  |  | Г) Допускается при высоте дымовой трубы не менее 5 метров |
| 39 | На дымовых трубах печей, работающих на твёрдом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием в них размерами не менее… | А) 15*15 мм |
|  |  | Б) 10*15 мм |
|  |  | В) 100 см2 |
|  |  | Г) 50 см |
| 40 | Единицы измерения мощности печи… | А) Ватт |
|  |  | Б) Калорий |
|  |  | В) Калорий/час |
|  |  | Г) Кг х метр |
| 41 | Для проверки прямого угла можно построить «египетский треугольник», соотношение сторон в нем должно быть… | А) 2:3:4 |
|  |  | Б) 3:5:6 |
|  |  | В) 3:4:5 |
|  |  | Г) 1:2:5 |
| 42 | Когда печники отмечают свой профессиональный праздник «День печника»? | А) 21 мая |
|  |  | Б) 10 августа |
|  |  | В) 19 октября |
|  |  | Г) 7 апреля |
| 43 | Кто описал, рассчитал и внедрил в практику конвективную систему с одним подъемным и несколькими опускными каналами? | А) Архитектор Львов |
|  |  | Б) Архитектор Свиязев |
|  |  | В) Генерал Амосов |
|  |  | Г) Профессор Павловский |
| 44 | Размер кирпича ША-5 должен быть … | А) 250х120х65 мм |
|  |  | Б) 230х120х65 мм |
|  |  | В) 230х114х65 мм |
|  |  | Г) 220х120х65 мм |
| 45 | Если пол вокруг печи деревянный, то нижние прочистные дверки должны быть установлены не менее чем на … | А) 2 ряду кладки |
|  |  | Б) 3-ем ряду кладки |
|  |  | В) 4-ом ряду кладки |
|  |  | Г) 1-ом ряду кладки |
| 46 | Какая минимально возможная толщина перекрыши печи? | А) 1 ряд |
|  |  | Б) 2 ряда |
|  |  | В) 3 ряда |
|  |  | Г) 4 ряда |
| 47 | Чем отличается «шведка» от «голландки»? | А) Наличием изразцовой облицовки |
|  |  | Б) У первой форма круглая, у второй - прямоугольная |
|  |  | В) Наличием у первой варочной камеры |
|  |  | Г) Наличием лежанки |
| 48 | Из каких основных частей состоит печь? | А) Топка |
|  |  | Б) Топка, Конвективная часть, труба |
|  |  | В) Труба |
|  |  | Г) Корпус |
| 49 | Какое основное назначение топки? | А) Ограничение пространства для сжигания и сушки дров |
|  |  | Б) Получение потока дымовых газов максимальной температуры |
|  |  | В) Предназначена для размещения колосниковой решетки |
|  |  | Г) Для хранения дров |
| 50 | Для чего предназначена конвективная система печи? | А) Для отвода дымовых газов |
|  |  | Б) Для уменьшения тяги |
|  |  | В) Для отбора тепловой энергии |
|  |  | Г) Увеличение пожарной безопасности печи |
| 51 | От каких основных параметров зависит тяга трубы? | А) От количества и влажности дров |
|  |  | Б) От температуры отходящих газов, высоты и сечения трубы |
|  |  | В) От скорости горения дров |
|  |  | Г) От вида топливника (колосниковый, подовый) |
| 52 | Как изменится тяга при увеличении высоты трубы? | А) Не изменится |
|  |  | Б) Уменьшится |
|  |  | В) Увеличится |
|  |  | Г) Останется прежней |
| 53 | Основная опасность перетопа печей? | А) Сильный нагрев поверхности печи |
|  |  | Б) Разрушение кладки печи |
|  |  | В) Увеличение расхода дров |
|  |  | Г) Ухудшение тяги печи |