ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ БЕТОНЩИК»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

г. Петропавловск-Камчатский                                                                        2019 г.

Перед выполнением практического задания:

все участники конкурса проходят инструктаж по технике безопасности 
с получением соответствующих отметок в протоколе по технике безопасности;

члены экспертной группы знакомят участников конкурса с содержанием практического задания, этапами его выполнения;

каждому участнику конкурса до начала выполнения практического задания предоставляется не более 30 минут на организацию и подготовку рабочего места в соответствии с заданием и требованием безопасности при выполнении работ (средства индивидуальной защиты, подбор инструмента, оборудования и материалов, необходимых для выполнения задания, подготовка рабочей площадки). Это время не входит в общее время 
на выполнение практического задания.

До участников доводятся критерии оценки задания и условия начисления штрафных баллов в соответствии с настоящим Техническим описанием.

Практическое задание оценивается по балльной системе с учетом начисленных штрафных баллов. Штрафные баллы присуждаются членами экспертной группы за нарушение правил техники безопасности, превышение отведенного времени, неправильную организацию труда и технологические упущения при выполнении задания с фиксацией в протоколах выполнения практического задания.

За одно нарушение или технологическое упущение штрафной балл
не может превышать 1 ед. За превышение времени выполнения практического задания штрафной балл составляет 0,5 балла за каждые 30 минут сверх отведенного времени.

Участникам конкурса предлагается чертеж, на основе которого необходимо забетонировать конструкцию.

Практическое задание состоит из возведения опалубки, установки арматуры и непосредственно бетонирования конструкции с соблюдением требований рабочего чертежа. Образцы забетонированной конструкции подвергается визуально-измерительному контролю экспертной группы
с оценкой норм и допустимых дефектов.

Время на выполнение практического задания:

в первый день конкурса составляет 6 часов;

во второй день конкурса составляет 2 часа.

Основные этапы практического задания (по дням проведения конкурса), критерии оценки выполнения, количество начисляемых баллов приведены 
в Таблице 1.

Таблица 1. Этапы практического задания

| № этапа | День | Содержание этапа конкурса | Критерии оценки выполнения | Максимальное количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Возведение и укрепление опалубки | Соответствие заданным геометрическим параметрам, герметичность. Жесткость конструкции Наличие смазки опалубки | 2 балла 2 балла 2 балла |
| 2 | 1 | Установка и фиксация арматуры в соответствии с чертежом | Соответствие параметрам, заданным чертежом | 5 баллов |
| 3 | 1 | Приемка и контроль подвижности бетонной смеси | Оценка умения определять подвижность бетонной смеси. Знание правил сигнализации жестами при погрузочных работах | 3 балла 1 балла |
| 4 | 1 | Подача и распределение бетонной смеси в опалубке | Точность подачи смеси в опалубку. Соблюдение последовательности действий при подаче и распределении ее в опалубке | 2 балла 3 балла |
| 5 | 1 | Процесс уплотнения и заглаживания бетонной смеси | Соблюдение технологии уплотнения и заглаживания поверхности бетонной смеси. | 5 баллов |
| 6 | 1 | Устройство укрытия для выдерживания бетона | Соблюдение технологии для устройства укрытия, качество укрытия | 5 баллов |
| 7 | 2 | Демонтаж опалубки | Оценка качества выполненной работы: Отсутствие участков с недоуплотненной смесью Равномерность плотности слоев конструкции Гладкость поверхности Оценка прочности бетона | Максимальное количество – 20 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов |