Таблица 4.2

┌────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐

│Расстояние между эк-│  Высота экрана, м   │Снижение уровня звука│

│раном и расчетной   │                     │       экраном       │

│точкой              │                     │                     │

├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│         10         │          2          │           7         │

│                    │          4          │          12         │

│                    │          6          │          16         │

├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│         20         │          2          │           7         │

│                    │          4          │          12         │

│                    │          6          │          15         │

├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│         50         │          2          │           7         │

│                    │          4          │          11         │

│                    │          6          │          14         │

├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│        100         │          2          │           7         │

│                    │          4          │          11         │

│                    │          6          │          13         │

└────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘