УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «22» сентября 2020 г. № 643н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов тепловой электростанции

1363

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Производство простых работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов тепловой электрической станции»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Производство ремонта средней сложности оборудования котельных и пылеприготовительных цехов тепловой электрической станции »	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Производство сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов тепловой электрической станции»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Производство особо сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов тепловой электрической станции»	17

3.5. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание оборудования котельных и пылеприготовительных цехов тепловой электрической станции и организация работы ремонтных бригад»	21

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	31

# I. Общие сведения

| Проведение и контроль выполнения ремонтных работ оборудования котельных и пылеприготовительных цехов тепловой электрической станции (далее – ТЭС) |  | 20.044 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Поддержание и восстановление исправного состояния и характеристик оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС, восстановление ресурса оборудования или его составных частей

Группа занятий:

| 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| 35.30.11 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Производство простых работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | 3 | Подготовка к выполнению простых работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение простых работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | A/02.3 | 3 |
| B | Производство ремонта средней сложности оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | 3 | Подготовка к выполнению ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС средней сложности | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС средней сложности | B/02.3 | 3 |
| C | Производство сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | 4 | Подготовка к выполнению сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | C/02.4 | 4 |
| D | Производство особо сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | 5 | Подготовка к выполнению особо сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение особо сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | D/02.5 | 5 |
| E | Техническое обслуживание оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС и организация работы ремонтных бригад | 5 | Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | E/01.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка бригады к выполнению работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | E/02.5 | 5 |
|  |  |  | Руководство бригадой по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | E/03.5 | 5 |
|  |  |  | Операционный контроль выполнения работ, сдача-приемка работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | E/04.5 | 5 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

# 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство простых работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Удостоверение о проверке знаний норм и правил работника организации электроэнергетики с допуском к самостоятельной работе на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к работе с грузоподъемными механизмами Удостоверение о допуске к работам на высоте (I группа) без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа и личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа при выполнении такелажных работ Удостоверение о допуске к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II и протокол проверки знаний правил работы в электроустановках |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 7 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению простых работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Работы по подготовке к дефектоскопии сварных соединений |
| --- | --- |
|  | Доставка на рабочее место, подготовка к работе и уборка слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов |
|  | Установка и разборка приспособлений для проведения работ на высоте, в том числе инвентарных лесов и подмостей |
|  | Очистка и смазка деталей и узлов ремонтируемого оборудования |
|  | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Выполнять очистку, промывку и протирку демонтированных деталей |
|  | Выполнять зачистку поверхностей для лужения, пайки и подготовки к сварке и дефектоскопии сварных швов |
|  | Применять несложный слесарный и мерительный инструмент и приспособления при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, проверять исправность инструмента |
| Необходимые знания | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Защитные и предохранительные средства при работе с ручным пневматическим и электрифицированным инструментом |
|  | Методы определения качества материалов, пригодности арматуры в зависимости от параметров среды |
|  | Назначение и правила применения несложного слесарного и мерительного инструмента |
|  | Опасные места в цехах |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка, ремонт, сборка простых элементов, несложных узлов и механизмов основного и вспомогательного оборудования |
| --- | --- |
|  | Изготовление и сборка несложных узлов металлоконструкций по чертежам под сварку |
|  | Очистка, промывка и протирка демонтированных деталей |
|  | Выявление неисправностей в работе оборудования |
|  | Подготовка и установка труб под вальцовку или приварку в коллекторах и барабанах котлов |
|  | Ремонт и прокладка трубопроводов с установкой фасонных деталей и арматуры |
| Необходимые умения | Выполнять слесарную обработку по 11–14-му квалитету (4–7-му классу точности) |
|  | Составлять эскизы несложных деталей с натуры |
|  | Выполнять разметку и изготовление прокладок сложной конфигурации |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Защитные и предохранительные средства при работе с ручным пневматическим и электрифицированным инструментом |
|  | Конструкция и назначение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры |
|  | Назначение и взаимодействие узлов и механизмов |
|  | Назначение и правила применения несложного слесарного и мерительного инструмента |
|  | Опасные места в цехах |
|  | Основные технические показатели нормальной работы котельного агрегата, виды основных повреждений |
|  | Отличительная расцветка трубопроводов в зависимости от среды теплоносителя |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Правила закалки, заправки и отпуска слесарного инструмента |
|  | Правила отключения и включения трубопроводов всех назначений |
|  | Правила стыковки труб под сварку |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила центровки валов |
|  | Приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и деталей оборудования |
|  | Устройство, принцип действия, расположение и назначение ремонтируемого оборудования и его узлов |
|  | Способы изгибания труб на станке и с нагревом |
|  | Территориальное расположение и схемы оборудования, трубопроводов цеха, распределение оборудования между структурными подразделениями |
|  | Технологическая последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования |
|  | Основы процесса производства тепловой и электрической энергии |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
|  | Технология вальцовки труб |
|  | Требования, предъявляемые к фланцам, трубам, арматуре, прокладкам, крепежному материалу в зависимости от параметров среды |
|  | Устройство и назначение специального инструмента, приспособлений и средств измерений средней сложности |
|  | Устройство трубопроводов всех назначений, способы их прокладки и крепления в каналах, тоннелях, по земле, стенам и колоннам |
|  | Устройство, принцип действия, расположение и назначение ремонтируемого оборудования и его узлов |
|  | Элементарные сведения по материаловедению, механике, теплотехнике, гидравлике и электротехнике |
| Другие характеристики | - |

# 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство ремонта средней сложности оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Удостоверение о проверке знаний норм и правил работника организации электроэнергетики с допуском к самостоятельной работе на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к работе с грузоподъемными механизмами Удостоверение о допуске к работам на высоте (I группа) без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа и личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа при выполнении такелажных работ Удостоверение о допуске к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II и протокол проверки знаний правил работы в электроустановках |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 8 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС средней сложности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Работы по подготовке к дефектоскопии сварных соединений |
| --- | --- |
|  | Доставка на рабочее место, подготовка к работе и уборка слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов |
|  | Установка и разборка приспособлений для проведения работ на высоте, в том числе инвентарных лесов и подмостей |
|  | Очистка и смазка деталей и узлов ремонтируемого оборудования |
|  | Установка узлов и механизмов грузоподъемных машин и механизмов, используемых при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
| Необходимые умения | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Применять инструменты и приспособления, используемые для ремонта оборудования, и проверять их исправность |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Конструктивные особенности специального инструмента, приспособлений и оборудования, применяемого при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Методы определения качества материалов, пригодности арматуры в зависимости от параметров среды |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | Возможно выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и деталей |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС средней сложности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка, ремонт, сборка, регулировка, испытание узлов и механизмов основного и вспомогательного оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС |
| --- | --- |
|  | Изготовление и сборка несложных узлов металлоконструкций по чертежам под сварку |
|  | Очистка, промывка и протирка демонтированных деталей |
|  | Определение дефектов при проведении гидравлических испытаний отремонтированного оборудования и выбор способов их устранения |
|  | Подготовка и установка труб под вальцовку или приварку в коллекторах и барабанах котлов |
|  | Прокладка по чертежам и схемам трубопроводов всех категорий с соблюдением технических условий |
|  | Сборка, реконструкция, монтаж деталей, узлов, механизмов и арматуры на станционных трубопроводах в котельных и пылеприготовительных цехах |
| Необходимые умения | Изготавливать различные установочные и разметочные шаблоны |
|  | Применять сложный пневматический инструмент, специальные приспособления, оборудование и средства измерений |
|  | Выполнять слесарную обработку по 7–10-му квалитету (2-му, 3-му классу точности) с подгонкой и доводкой |
|  | Производить необходимые измерения размеров узлов и деталей и сравнение их с нормативными значениями, в том числе при ремонте поверхностей нагрева, вращающихся механизмов, пылеприготовительных и топочных устройств |
|  | Выявлять дефекты, возникающие на оборудовании, и устранять их |
|  | Рисовать эскизы несложных деталей с натуры |
|  | Выполнять разметку и изготовление прокладок сложной конфигурации |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и принцип работы ремонтируемого основного и вспомогательного оборудования, схемы основных трубопроводов котельных агрегатов |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Конструктивные особенности специального инструмента, приспособлений и оборудования, применяемого при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Область применения труб, изготовленных различными способами |
|  | Основные дефекты оборудования и методы их устранения |
|  | Основные мероприятия и операции планово-предупредительного ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС |
|  | Основные схемы трубопроводов пара, питательной, технической воды, мазута |
|  | Основные технические показатели нормальной работы котельного агрегата, виды основных повреждений |
|  | Основы механики, теплотехники, материаловедения, гидравлики и электротехники |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления |
|  | Правила вальцовки труб |
|  | Правила вывода оборудования котельных и пылеприготовительных цехов в ремонт |
|  | Правила выполнения работ по регулировке и центровке отремонтированного оборудования |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Расположение и устройство основной запорной и регулирующей арматуры |
|  | Схемы основных трубопроводов котельных агрегатов, технические условия на гидравлическое испытание трубопроводов, правила отключения и включения трубопроводов всех назначений |
|  | Территориальное расположение оборудования, трубопроводов цеха, распределение оборудования между структурными подразделениями |
|  | Технические условия на ремонт, сборку и изготовление сложных деталей и узлов котельного и пылеприготовительного оборудования |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
|  | Основы процесса производства тепловой и электрической энергии |
|  | Требования к конструкции котлов и к материалам, применяемым для изготовления котлов, пароперегревателей, экономайзеров, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением |
|  | Устройство подшипников качения и скольжения |
|  | Устройство, конструкция, принцип действия и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования котельного отделения |
| Другие характеристики | - |

# 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Удостоверение о проверке знаний норм и правил работника организации электроэнергетики с допуском к самостоятельной работе на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к работе с грузоподъемными механизмами Удостоверение о допуске к работам на высоте (I группа) без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа и личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа при выполнении такелажных работ Удостоверение о допуске к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II и протокол проверки знаний правил работы в электроустановках |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 9 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Работы по подготовке к дефектоскопии сварных соединений |
| --- | --- |
|  | Установка и разборка приспособлений для проведения работ на высоте, в том числе инвентарных лесов и подмостей |
|  | Установка узлов и механизмов грузоподъемных машин и механизмов, используемых при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
| Необходимые умения | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Проверять качество и соответствие чертежам размеров изготовленных деталей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Методы определения качества материалов, пригодности арматуры в зависимости от параметров среды |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | Возможно выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и деталей |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка, ремонт, реконструкция, сборка, испытание, регулировка, наладка сложных узлов, деталей и механизмов основного и вспомогательного оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС |
| --- | --- |
|  | Изготовление и сборка узлов металлоконструкций по чертежам под сварку |
|  | Проверка и подготовка отремонтированных узлов и механизмов котлоагрегатов к опробованию и испытанию |
|  | Проверка котла на паровую плотность и регулирование предохранительных клапанов, испытание котлоагрегата под нагрузкой, восстановление уплотнительных поверхностей паровых и водяных задвижек высокого давления больших размеров |
|  | Проверка работы основного и вспомогательного оборудования после ремонта и сдача его в эксплуатацию |
|  | Прокладка по чертежам и схемам трубопроводов всех категорий с соблюдением технических условий |
|  | Подготовка и установка труб под вальцовку или приварку в коллекторах и барабанах котлов |
| Необходимые умения | Изготавливать различные установочные и разметочные шаблоны |
|  | Использовать особо сложные приспособления и средства механизации, точный инструмент с пневматическим приводом, сложные средства измерений, транспортные средства |
|  | Выполнять слесарную обработку по 6-му, 7-му квалитету (1-му, 2-му классу точности) с подгонкой и доводкой |
|  | Производить необходимые измерения размеров узлов и деталей и сравнение их с нормативными значениями, в том числе при ремонте поверхностей нагрева, вращающихся механизмов, пылеприготовительных и топочных устройств |
|  | Выявлять дефекты, определять причины и степень износа отдельных узлов и деталей оборудования, арматуры |
|  | Рисовать эскизы деталей с натуры |
|  | Выполнять разметку особо сложных деталей |
|  | Выполнять разметку и изготовление прокладок сложной конфигурации |
|  | Определять пригодность деталей к дальнейшей работе, возможность их восстановления |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Назначение, устройство и принцип работы ремонтируемого основного и вспомогательного оборудования, схемы основных трубопроводов котельных агрегатов |
|  | Меры предупреждения преждевременного износа труб поверхностей нагрева, брони мельниц и дымососов и подшипников |
|  | Нормы вибрации оборудования |
|  | Нормы износа отдельных элементов и деталей котлоагрегата |
|  | Основные технические показатели нормальной работы котельного агрегата, виды основных повреждений |
|  | Особенности сборки, центровки зубчатых передач |
|  | Основные мероприятия и операции планово-предупредительного ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Правила гидравлического испытания котлоагрегатов, отдельных труб, змеевиков, трубопроводов |
|  | Правила отбраковки труб, изношенных узлов вращающихся механизмов |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Приемы статической и динамической балансировки роторов |
|  | Территориальное расположение оборудования, трубопроводов цеха, распределение оборудования между структурными подразделениями |
|  | Технические условия на разборку, ремонт, сборку, испытание, регулировку, изготовление особо сложных деталей и узлов котельного и пылеприготовительного оборудования |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
|  | Основы процесса производства тепловой и электрической энергии |
|  | Требования, предъявляемые к фланцевым соединениям, лючковым затворам и уплотнительным поверхностям в арматуре, трубопроводам, работающим под давлением, рабочим механизмам |
| Другие характеристики | - |

# 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство особо сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6-го разряда Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Удостоверение о проверке знаний норм и правил работника организации электроэнергетики с допуском к самостоятельной работе на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением Удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности с допуском к работе с грузоподъемными механизмами Удостоверение о допуске к работам на высоте (I группа) без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа и личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа при выполнении такелажных работ Удостоверение о допуске к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II и протокол проверки знаний правил работы в электроустановках |
| Другие характеристики | При выполнении особо сложных и ответственных работ на котельных агрегатах сверхкритических параметров присваивается 7-й разряд |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 10 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6-го и 7-го разряда |
| ОКПДТР | 18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению особо сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и контроль работ по ремонту и наладке оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
| --- | --- |
|  | Установка и разборка приспособлений для проведения работ на высоте, в том числе инвентарных лесов и подмостей |
|  | Установка узлов и механизмов грузоподъемных машин и механизмов, используемых при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
| Необходимые умения | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Проверять качество и соответствие чертежам размеров изготовленных деталей |
|  | Рассчитывать количество материалов/ресурсов для выполнения работы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Материалы, запасные части, инструменты и принадлежности, применяемые при ремонтных работах, смазочные прокладочные материалы |
|  | Методы определения качества материалов, пригодности арматуры в зависимости от параметров среды |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | Возможно выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и деталей |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо сложных работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ремонт, реконструкция, сборка, наладка и испытание особо сложных узлов и механизмов котельных агрегатов |
| --- | --- |
|  | Ремонт и настройка арматуры различных систем и параметров |
|  | Выявление причин нарушений в работе оборудования |
|  | Проверка и подготовка отремонтированных узлов и механизмов котлоагрегата к опробованию, испытанию |
|  | Проверка в работе вращающихся механизмов, определение размеров вибрации и причин, вызывающих ее, устранение вибрации |
|  | Проверка котла на паровую плотность и регулирование предохранительных клапанов, испытание котлоагрегата под нагрузкой, восстановление уплотнительных поверхностей паровых и водяных задвижек высокого давления больших размеров |
|  | Определение дефектов при проведении гидравлических испытаний отремонтированного оборудования и выбор способов их устранения |
|  | Прокладка трубопроводов всех категорий по чертежам и схемам с соблюдением технических условий |
| Необходимые умения | Изготавливать различные установочные и разметочные шаблоны |
|  | Использовать особо сложные приспособления и средства механизации, точный инструмент с пневмоэлектрическим приводом, сложные средства измерений, транспортные средства |
|  | Производить необходимые измерения размеров узлов и деталей и сравнение их с нормативными значениями, в том числе при ремонте поверхностей нагрева, вращающихся механизмов, пылеприготовительных и топочных устройств |
|  | Выявлять дефекты, определять причины и степень износа отдельных узлов и деталей оборудования, арматуры |
|  | Определять пригодность деталей к дальнейшей работе, возможность их восстановления |
|  | Выполнять разметку особо сложных деталей |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Назначение, устройство и принцип работы ремонтируемого основного и вспомогательного оборудования, схемы основных трубопроводов котельных агрегатов |
|  | Допустимые нагрузки на узлы, детали и механизмы оборудования и профилактические меры по предупреждению повреждений, коррозионного износа и аварий |
|  | Методы ремонта, сборки, демонтажа и монтажа, проверки на точность и испытания отремонтированного оборудования |
|  | Основные технические показатели нормальной работы котельного агрегата, виды основных его повреждений |
|  | Основные технические характеристики, кинематические и гидравлические схемы ремонтируемого основного и вспомогательного оборудования |
|  | Основные мероприятия и операции планово-предупредительного ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС |
|  | Порядок и организация работ по ремонту котлов |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Сроки освидетельствования котлов, пароперегревателей, экономайзеров, трубопроводов, сосудов, работающих под давлением |
|  | Схемы главных паропроводов, питательных трубопроводов, мазуто- и газопроводов |
|  | Территориальное расположение оборудования, трубопроводов цеха, распределение оборудования между структурными подразделениями |
|  | Технические характеристики, кинематические и гидравлические схемы ремонтируемого основного и вспомогательного оборудования |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

# 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС и организация работы ремонтных бригад | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Мастер по ремонту оборудования Мастер по ремонту котельного оборудования Старший мастер Старший мастер по ремонту оборудования Старший мастер по ремонту котельного оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности или Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на производстве в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с ремонтом оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, при наличии среднего профессионального образования Не менее одного года на производстве в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с ремонтом оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, при наличии высшего образования Для старшего мастера, старшего мастера по ремонту оборудования и старшего мастера по ремонту котельного оборудования – не менее 6 месяцев выполнения обязанностей мастера, мастера по ремонту оборудования и мастера по ремонту котельного оборудования соответственно |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Удостоверение о проверке знаний норм и правил работника организации электроэнергетики с допуском к самостоятельной работе на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Протокол заседания аттестационной комиссии, подтверждающий допуск к самостоятельной работе по итогам успешной аттестации руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности и аттестации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов, используется оборудование, работающее под избыточным давлением, газораспределение и газопотребление |
| Другие характеристики | Наименования должностей зависят от организационно-штатной структуры организации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Мастер участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений (включая старшего) |
| ОКПДТР | 23922 | Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) |
| ОКСО | 2.13.02.01 | Тепловые электрические станции |
|  | 2.13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
|  | 2.13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 2.15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение учета и паспортизации оборудования, внесение в технические паспорта сведений о ремонте, модернизации, составление необходимой технической документации |
| --- | --- |
|  | Формирование и корректировка графика ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Контроль и диагностика технического состояния оборудования котельных и пылеприготовительных цехов штатными средствами измерения |
|  | Выявление скрытых и развивающихся дефектов оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Организация устранения дефектов, выявленных в результате контроля технического состояния оборудования |
|  | Проведение анализа причин повышенного износа, аварий и простоев оборудования, работа в составе комиссий по расследованию их причин, принятие мер по их предупреждению |
|  | Обеспечение проведения термообработки трубопроводов согласно графику ремонта |
|  | Организация работ по поддержанию в исправном состоянии первичных средств пожаротушения и оборудования систем пожаротушения |
|  | Подача заявок на необходимые материалы, инструменты, запасные части, инвентарь и приборы, защитные средства |
|  | Определение технических решений по восстановлению оборудования |
| Необходимые умения | Производить технический осмотр оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Применять мобильную аппаратуру и стационарные средства мониторинга технического состояния оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Определять причины неисправностей и отказов оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Определять характер неисправностей в работе оборудования |
|  | Устранять дефекты оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Читать сложные чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные с ремонтом оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Вести техническую документацию по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Определять требуемый объем работ при проведении технического обслуживания и ремонта котельного оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Виды, типы и назначение средств индивидуальной защиты |
|  | Назначение, устройство и принцип работы ремонтируемого основного и вспомогательного оборудования |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Конструкция и тепловая схема обслуживаемого оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Назначение и территориальное расположение основного оборудования ТЭС |
|  | Основные технические характеристики оборудования, приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, применяемых при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Основы теплотехники, механики, материаловедения, гидравлики и электротехники |
|  | Передовой производственный отечественный и зарубежный опыт ремонтного обслуживания оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Перспективы технического развития ТЭС и цеха (участка) |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету технологических нарушений, в том числе аварий и несчастных случаев на производстве |
|  | Положения системы экологического менеджмента |
|  | Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Порядок осмотра оборудования, методы обнаружения его дефектов |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Правила и порядок оформления ремонтной и технической документации |
|  | Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки после ремонта |
|  | Правила составления документации на ремонт и техническое обслуживание оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, в том числе актов, дефектных ведомостей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Схемы систем газопотребления |
|  | Тепловая схема ТЭС |
|  | Технологические карты ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Устройство, назначение, принцип работы, технические характеристики, конструктивные особенности, территориальное расположение оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка бригады к выполнению работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация подготовки рабочих мест, площадок для размещения инструмента, оснастки, приспособлений для безопасного производства работ |
| --- | --- |
|  | Составление заявок на получение материальных ценностей, контроль своевременности реализации, правильного хранения, использования и списания материальных ресурсов |
|  | Входной контроль материалов, используемых для ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, на соответствие требованиям комплектации, хранения, качества, номенклатуре |
|  | Проведение первичных, повторных, внеплановых, целевых инструктажей подчиненному персоналу (бригаде) |
|  | Контроль обеспечения работников бригады (участка) необходимым оборудованием, транспортными средствами, средствами механизации, материалами, средствами индивидуальной защиты, проектной, технологической документацией, нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами организации |
|  | Составление программ подготовки на должность и предэкзаменационной подготовки для ремонтного персонала |
|  | Расстановка работников бригады (участка) по видам работ |
|  | Оформление нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании и информирование оперативного персонала |
|  | Проверка знаний подчиненного персонала в составе комиссии |
| Необходимые умения | Организовывать работу бригады |
|  | Рассчитывать количество материалов/ресурсов для выполнения работы |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Оценивать безопасность условий выполнения работ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Виды, типы и назначение средств индивидуальной защиты |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Основные положения системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования цехов |
|  | Подходы к организации ремонта и технического обслуживания закрепленного оборудования |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету технологических нарушений, в том числе аварий и несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Порядок организации производства ремонтных работ в условиях действующих цехов электростанций |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Порядок работы с персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Правила составления документации на ремонт и техническое обслуживание оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, в том числе актов и дефектных ведомостей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Тепловая схема ТЭС |
|  | Технология выполнения ремонтных работ на оборудовании котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Устройство, назначение, принцип работы, технические характеристики, конструктивные особенности, территориальное расположение оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | E/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление производственных заданий для работников |
| --- | --- |
|  | Надзор за ремонтными работами и непосредственное руководство ими |
|  | Координация согласованной работы работников бригады (участка) с ремонтными подразделениями и организациями в процессе выполнения ремонта, в том числе в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Координация работы подчиненного персонала, распределение по ремонтируемым объектам |
|  | Оперативное выявление и устранение причин нарушения в ходе ремонтных работ |
|  | Приостановление работы в случаях, когда нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих, с немедленным сообщением об этом руководителю |
|  | Организация и контроль выполнения газоопасных работ |
| Необходимые умения | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении ремонтных работ бригадой рабочих |
|  | Организовывать работу бригады |
|  | Анализировать и интерпретировать техническую документацию по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Контролировать дисциплину труда в бригаде |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Формулировать задания подчиненным работникам |
|  | Оценивать результаты деятельности подчиненных работников |
|  | Оценивать безопасность условий выполнения работ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Нормы и объемы испытаний ремонтируемого оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Основные положения системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования цехов |
|  | Подходы к организации ремонта и технического обслуживания закрепленного оборудования |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету технологических нарушений, в том числе аварий и несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Порядок организации производства ремонтных работ в условиях действующих цехов электростанций |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Правила составления документации на ремонт и техническое обслуживание оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, в том числе актов и дефектных ведомостей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Операционный контроль выполнения работ, сдача-приемка работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС | Код | E/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль сроков, качества и объемов работ |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения технологической последовательности при проведении ремонтных работ |
|  | Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментом, приспособлениями, технической документацией, применяемыми при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Контроль правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте |
|  | Контроль своевременности доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений |
|  | Контроль соблюдения работниками бригады (участка) технологии, норм допусков, технических требований к выполняемым ремонтным работам |
|  | Контроль санитарного состояния рабочих мест |
|  | Обеспечение соблюдения работниками бригады (участка) требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Организация и проведение работы по выполнению мероприятий, направленных на снижение затрат, улучшение качества ремонта, повышение уровня механизации работ, производительности труда работников бригады (участка), улучшение охраны труда, внедрение новой техники и передовой технологии |
|  | Составление ведомостей дефектов с определением необходимости выполнения дополнительных (сверхплановых) объемов ремонтных работ или исключения отдельных работ из плановых объемов ремонта |
|  | Принятие мер по предупреждению и ликвидации простоев, поломок оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, по предупреждению и ликвидации аварий |
|  | Оформление ремонтной и технической документации (графики, журналы, акты, протоколы, формуляры) |
|  | Сдача-приемка рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения ремонта |
|  | Организация сбора, учета, хранения и передачи для утилизации образующихся отходов |
|  | Прием законченных работ, проверка качества их выполнения, обеспечение устранения выявленных недостатков и исправления брака в работе |
|  | Предъявление к сдаче объектов по окончании ремонта для опробования и ввода в работу |
|  | Снятие необходимых характеристик и параметров, обработка полученных результатов |
| Необходимые умения | Определять состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Оценивать эффективность деятельности подчиненных работников |
|  | Оценивать качество произведенных ремонтных работ |
|  | Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую документацию |
|  | Анализировать данные по ремонту оборудования |
|  | Читать сложные чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные с ремонтом оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Составлять графики ремонта оборудования |
|  | Составлять технологические карты ремонта и технического обслуживания котельного оборудования на основе типовых |
|  | Оценивать безопасность условий выполнения работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Виды, типы и назначение средств индивидуальной защиты |
|  | Назначение, устройство и принцип работы ремонтируемого основного и вспомогательного оборудования |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Конструкция и тепловая схема обслуживаемого оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования |
|  | Назначение и территориальное расположение основного оборудования ТЭС |
|  | Нормы и методы испытаний ремонтируемого оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, схемы и порядок проведения испытаний |
|  | Основные положения системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования цехов |
|  | Основные технические характеристики оборудования, приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, применяемых при ремонте оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Основы теплотехники, механики, материаловедения, гидравлики и электротехники |
|  | Подходы к организации ремонта и технического обслуживания закрепленного оборудования |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету технологических нарушений, в том числе аварий и несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи |
|  | Порядок организации производства ремонтных работ в условиях действующих цехов электростанций |
|  | Порядок осмотра оборудования, методы обнаружения его дефектов |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Порядок работы с персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Правила и порядок оформления ремонтной и технической документации |
|  | Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки после ремонта |
|  | Правила составления документации на ремонт и техническое обслуживание оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, в том числе актов и дефектных ведомостей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Тепловая схема ТЭС |
|  | Технология выполнения ремонтных работ на оборудовании котельных и пылеприготовительных цехов |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Устройство, назначение, принцип работы, технические характеристики, конструктивные особенности, территориальное расположение оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ТЭС |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии (Союз «РаПЭ»), город Москва |
| --- |
| Генеральный директор | Миронов Игорь Владимирович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Татэнерго», город Казань, Республика Татарстан |
| --- | --- |
|  | ООО «Газпром энергохолдинг», город Москва |
|  | ООО «Сибирская генерирующая компания», город Москва |
|  | ООО «ТГК-Сервис», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «ТЭР», город Москва |
|  | ПАО «Иркутскэнерго», город Иркутск |
|  | ПАО «Квадра», город Тула |
|  | ПАО «Мосэнерго», город Москва |
|  | ПАО «ОГК-2», поселок Солнечнодольск, Ставропольский край |
|  | ПАО «Т Плюс», Московская область |
|  | ПАО «ТГК-1», город Санкт-Петербург |
|  | ПАО «Фортум», город Челябинск |
|  | ПАО «Юнипро», город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | Учебный центр ПАО «Мосэнерго», город Москва |
|  | Учебный центр ПАО «ТГК-1», город Санкт-Петербург |
|  | Центр технического обучения ПАО «Фортум», город Челябинск |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный 
№ 58430).

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 39, ст. 3796; 2013, № 13, ст. 1559).

Приказ Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. № 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г., регистрационный № 2150).

Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г. регистрационный № 32326), с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 12 декабря 2017 г. № 539 (зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2018 г., регистрационный № 51352).

Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30992), 
с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 12 апреля 2016 г. № 146 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2016 г., регистрационный № 42197).

Приказ минтруда России от 28 марта 2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2014 г., регистрационный № 33990), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 17 июня 2015 г. № 383н (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., регистрационный № 38119), приказом Минтруда России от 20 декабря 2018 г. № 826н (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2019 г., регистрационный № 53418).

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593), 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781), приказом Минтруда России от 15 ноября 2018 г. № 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный № 53323).

Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 9, раздел «Ремонт оборудования электростанций и сетей».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2018, № 31, ст. 4860).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.