КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Лучший по профессии»

Номинация конкурса  -  «Лучший электрослесарь V разряда»

2012 г.

Информация к условиям проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Номинация конкурса - «Лучший электрослесарь V разряда»

В работе по организации проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» (далее – конкурс) на уровне субъектов Российской Федерации в номинации «Лучший электрослесарь V разряда» в целом следует руководствоваться условиями и порядком проведения конкурса, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 28 марта 2012 г. № 287 и разработанными рекомендациям по организации и проведению конкурса, утвержденными решением организационного комитета по проведению конкурса от 23 марта 2012 г. протокол № 2.

Этапы эстафеты

| № п/п | Наименование этапа эстафеты | Количество участников |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт силового бронированного кабеля с использованием муфты КРВ | 1 электрослесарь подземный V разряда |
| 2 | Соединение двух кабельных ящиков УТС 30 кабелем ТППШВ 30х2х0,64 | 1 электрослесарь подземный V разряда |
| 3 | Поиск неисправности пускателя ПВИ 315 H+R | 1 электрослесарь подземный V разряда |
| 4 | Замена рубашки на насосе 1В 20 | 1 электрослесарь подземный V разряда |

Применяемое оборудование и материалы

| № п/п | Оборудование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автомат ВВ 400 | 3 штуки |
| 2. | Пускатель ПВИ 315 H+R | 3 штуки |
| 3. | Комплект блоков для пускателя ПВИ 315 H+R | 3 комплекта |
| 3. | Коробка соединительная КР-2 | 3 штуки |
| 4. | Коробка соединительная УТС 30 | 6 штук |
| 5. | Кнопочный пост КУ 92 | 3 штуки |
| 6. | Насос 1В 20 | 3 штуки |
| 7. | Рубашка к насосу 1В 20 | 3 штуки |
| 8. | Емкость для воды 200 литров | 6 штук |
| 9. | Рукав напор/слив для насоса 1В20 | 30 метров |
| 10 | Кабель ТППШВ 30*2*0,64 | 100 метров |
| 11. | Кабель КГЭШ 3*50 | 300 метров |
| 12 | Кабель КГЭШ 3*25 | 60 метров |
| 13 | Трансформаторная подстанция | 3 штуки |

Содержание соревнования

I Этап Первый участник разделывает два конца кабеля КГЭШ 3*50, устанавливает на месте соединения кабелей коробку КР-2, тем самым соединив силовую линию между автоматом ВВ 400 и пускателем ПВИ 315 H+R. Взводит автомат подает напряжение на пускатель.

II Этап Второй участник разделывает отрезок кабеля ТППШВ 30*2*0,64 с обоих сторон, заводит и рассаживает в кабельные ящики УТС 30 (при условии правильности подключении кабельной перемычки собирается цепь управления пускателем ПВИ 315 H+R с кнопочного поста КУ 92).

III Этап Третий участник определяет и устраняет  неисправность в пускателе ПВИ 315 H+R.

IV Этап Четвертый участник меняет рубашку насоса 1В 20, запускает насос.

Конкурс считается завершенным при окончании перекачивания  воды из одной емкости в другую.

Требования к соревнованиям

Всем участникам соревнования необходимо предоставить в комиссию справки о состоянии здоровья и удостоверений по специальности.

Пройти инструктаж перед началом конкурса (Приложение).

Количественный состав участников соревнования 4 человека.

Руководитель команды участников соревнования 1 человек (из числа ИТР)

С каждым участником проводится инструктаж по охране труда на месте соревнования, после окончания проведения инструктажа участники в течение 10 минут знакомятся с местом проведения эстафеты и готовятся к соревнованиям.

Стандарты соревнования

Соревнования проводятся по графику, согласно жеребьевке по три команды одновременно. Для этого на промышленной площадке шахты устанавливается три комплекта оборудования согласно «схеме расстановки оборудования».

До начала соревнования силовая электрическая сеть и сеть управления собирается следующим образом: с трансформаторной подстанции сеть подана на автомат ВВ 400, с автомата до пускателя сеть имеет разрыв и подготовлена для установки коробки КР-2, моторная перемычка заведена в пускатель ПВИ 315 H+R и насос 1В 20, кабель управления заведен и подключен в пускатель ПВИ 315 H+R и кабельный ящик УТС 30 №1, кнопочный пост КУ 92 заведен и подключен в кабельный ящик УТС 30 №2.

В месте установки пускателя ПВИ 315 H+R размещается комплект блоков для ремонта пускателя.

В месте разрыва цепи управления размещается отрезок кабеля ТППШв 30*2*0,64 15-30 метров для разделки и монтажа.

У насоса 1 В20 находится рубашка для замены.

Соревнование проводится по этапам. После окончания одного из этапа команда приступает к следующему этапу.

Судейство

Для оценки соревнования назначаются 6 судьей по два на каждую команду и главная судейская коллегия.

Главная судейская коллегия назначается комитетом по соревнованию.

Главная судейская коллегия несет ответственность за организацию и координацию судейства во время соревнования.

Суммирует оценки всех подземных судей.

Несет ответственность за объективность работы судейской бригады.

Требования к компетентности судей

Судьи для оценки соревнования должны быть из состава старших руководителей шахт производственных объединений. Ограничения по возрасту не определяются.

Методы судейства

Комитет по соревнованию:

- знакомит судей с условиями соревнования и оборудованием для соревнования;

- выдает судьям правила соревнования, нормы оценки и таблицу оценки, требующие судей заранее ознакомиться с ними;

- организовывает первое собрание по судейской работе.

Главная судейская коллегия соревнований знакомит судей с судейской дисциплиной, объявляет порядок и график работ.

После выставления баллов судьями комитет по соревнованию собирает таблицы, протоколы и оставляет на хранение в сейф до окончания проведения соревнований. Ключ от сейфа хранится у заместителя председателя комитета по проведению соревнования.

После окончания соревнования все наработанные материалы передаются в главную судейскую коллегию для подведения итогов соревнования.

Нормы и оценки по навыкам

Каждая участвующая в соревнованиях команда оценивается по следующим категориям:

Соблюдение правил техники безопасности.

Качество выполняемых работ.

Скорость выполнение работ.

Победитель определяется по наименьшему зачетному времени с учетом штрафных балов.

Более конкретные оценки, штрафные балы и технология проведения конкурса будут определены и утверждены после консультаций со специалистами компаний, участвующих в соревновании, перед проведением конкурса.