УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2013 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Электромеханик по лифтам

17

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 16.003 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов в соответствии с требованиями технического регламента

Группа занятий:

| 7137 | Слесари и электрослесари строительные, электромонтажники и родственные профессии | 3114 | Техники-электроники и техники по телекоммуникации |
| --- | --- | --- | --- |
| 3113 | Техники-электрики | 3115 | Техники-механики |

| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 29.22.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт                                                     (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Осмотр и обслуживание лифтового оборудования | 2 | Периодический осмотр и проверка лифта в соответствии с технической документацией изготовителя | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Очистка и смазка оборудования лифта | А/02.2 | 2 |
| В | Техническое обслуживание лифтового оборудования | 4 | Проверка параметров и регулировка механического оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ при проведении освидетельствования лифта в рамках установленных полномочий | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов, в том числе электрических устройств безопасности | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта | B/04.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка правильности функционирования лифта во всех режимах работы в соответствии с алгоритмом, установленным изготовителем лифта | B/05.4 | 4 |
|  |  |  | Визуальный осмотр исправности электронного оборудования | B/06.4 | 4 |
| С | Ремонт лифтового оборудования | 5 | Осмотр и выявление дефектов оборудования лифта | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление ремонта механического/ гидравлического оборудования лифта | C/02.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление ремонта электрического оборудования лифта | C/03.5 | 5 |
| D | Регулировка и ремонт электронного оборудования лифтов | 6 | Проверка и контроль параметров работы электронного оборудования лифта | D/01.6 | 6 |
|  |  |  | Регулировка электронного оборудования | D/02.6 | 6 |
|  |  |  | Замена неисправного электронного оборудования | D/03.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осмотр и обслуживание лифтового оборудования | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Электромеханик по лифтам |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профильная профессиональная подготовка при наличии образования не ниже основного общего или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 1 месяца под руководством опытного электромеханика по лифтам |

| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже II группы по электробезопасности Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |
| --- | --- |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7137 | Слесари и электрослесари строительные, электромонтажники и родственные профессии |
| ЕТКС | §327 §328 | Электромеханик по лифтам 2 разряд Электромеханик по лифтам 3 разряд |
| ОКНПО | 011901 | Электромеханик по лифтам |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Периодический осмотр и проверка лифта в соответствии с технической документацией изготовителя | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовительные работы к проведению периодического осмотра лифта |
| --- | --- |
|  | Проведение уборки и поддержание чистоты и порядка в машинном (блочном) помещении, приямке |
|  | Визуальное определение внешних повреждений, признаков неисправностей и износа оборудования |
|  | Проверка уровня рабочих жидкостей в механизмах лифта и осуществление их долива при необходимости |
|  | Запись в журнале о проведенном осмотре и проверке |
|  | Информирование руководства в установленном порядке о выявленных повреждениях, неисправностях в работе и об износе оборудования лифтов |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Визуально определять состояние оборудования лифта, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений, определять неисправность и износ оборудования лифтов |
|  | Документально оформлять результаты осмотра |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых лифтов |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Порядок и технология проведения осмотра лифтов |
|  | Назначение, порядок использования и проверки пригодности, необходимых для осмотра инструмента, инвентаря, приспособлений, расходных материалов, средств индивидуальной защиты |
|  | Порядок оформления результатов осмотра |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Очистка и смазка оборудования лифта | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка оборудования от загрязнений вручную или с использованием приспособлений с соблюдением требований охраны труда |
| --- | --- |
|  | Смазка узлов лифта |
|  | Проверка соответствия выполненных работ требованиям технической документации |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Производить смазку узлов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых лифтов |
|  | Методы и способы очистки оборудования лифта |
|  | Методы и способы смазки узлов и механизмов лифта |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание лифтового оборудования | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Электромеханик по лифтам |
| --- | --- |
|  | Техник-электромеханик по лифтам |
|  | Техник-наладчик по лифтам |

| Требования к образованию и обучению | Электромеханик по лифтам должен обладать профильной профессиональной подготовкой при наличии образования не ниже среднего общего или иметь среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
|  | Техник-электромеханик по лифтам должен иметь среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или по программам подготовки квалифицированных рабочих |
|  | Техник-наладчик по лифтам должен иметь высшее (бакалавриат) или среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена |
| Требования к опыту практической работы | Электромеханик по лифтам должен обладать практическим опытом работы не менее 1 месяца под руководством квалифицированного электромеханика |
|  | Техник-электромеханик по лифтам должен обладать практическим опытом работы не менее 1 года в должности электромеханика по лифтам |
|  | Техник-наладчик по лифтам должен обладать практическим опытом работы: на базе высшего технического образования не менее 1 года в должности электромеханика и/или техника-электромеханика по лифтам; на базе среднего профессионального образования не менее 2 лет в должности электромеханика и/или техника-электромеханика по лифтам |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7137 | Слесари и электрослесари строительные, электромонтажники и родственные профессии |
|  | 3113 3114 3115 | Техники-электрики Техники-электроники и техники по телекоммуникации Техники-механики |
| ЕТКС | §329 §330 §331 §331а §331б | Электромеханик по лифтам 4 разряд Электромеханик по лифтам 5 разряд Электромеханик по лифтам 6 разряд Электромеханик по лифтам 7 разряд Электромеханик по лифтам 8 разряд |
| ОКНПО | 011901 | Электромеханик по лифтам |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка параметров и регулировка механического оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка параметров механического оборудования в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Регулировка механического оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Проверка исправности работы механических устройств безопасности |
|  | Устранение неисправностей механического оборудования лифтов, не относящихся к работам капитального характера (ремонту) |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Применять необходимые средства измерения |
|  | Измерять параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, устанавливать их соответствие требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации лифта |
|  | Регулировать параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта |
| Необходимые знания | Устройство и параметры механического оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Последовательность разборки и сборки механических узлов |
|  | Правила пользования средствами линейно-угловых измерений |
|  | Методы и способы регулировки механического оборудования и устройств безопасности |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при проведении освидетельствования лифта в рамках установленных полномочий | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение по указанию специалиста испытательной лаборатории (центра) необходимых переключений аппаратов управления и перемещения лифта в процессе проведения технического освидетельствования |
| --- | --- |
|  | Восстановление функционирования лифта после проведения испытаний |
| Необходимые умения | Применять необходимые инструменты и приспособления |
|  | Переводить лифт в различные режимы работы |
|  | Управлять лифтом в различных режимах работы |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемых лифтов |
|  | Порядок проведения периодического и частичного технических освидетельствований лифтов |
|  | Содержание регламентированных операций при испытании лифта |
|  | Порядок управления лифтом в различных режимах работы |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов, в том числе электрических устройств безопасности | Код | В/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка параметров электрического оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Регулировка электрического оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Проверка исправности работы и проведение регулировки электрических устройств безопасности |
|  | Устранение неисправностей электрического оборудования лифтов, не относящихся к работам капитального характера (ремонту) |
|  | Визуальный контроль заземления оборудования и электроаппаратов лифтов |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Применять необходимые средства измерения |
|  | Проверять исправность работы электрического оборудования и электрических устройств безопасности лифтов |
|  | Устранять выявленные неисправности |
|  | Измерять параметры силовых цепей, цепей освещения, управления и сигнализации лифта |
|  | Регулировать электрическое оборудование в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта |
|  | Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации на обслуживаемые лифты |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Устройство и параметры электрического оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Последовательность разборки и сборки электрического оборудования |
|  | Способы соединения и присоединения проводов и жил кабелей |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Методы и способы регулировки электрического оборудования |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта | Код | В/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение местонахождения кабины лифта |
| --- | --- |
|  | Инструктаж пассажиров о правилах поведения и порядке эвакуации их из остановившейся кабины лифта |
|  | Освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта |
| Необходимые умения | Анализировать возможные причины остановки лифта |
|  | Определять возможность перемещения кабины |
|  | Определять наиболее безопасный способ эвакуации |
|  | Применять необходимые инструмент и приспособления |
|  | Оказывать, в случае необходимости, доврачебную помощь |
| Необходимые знания | Устройство лифтов, из которых производится эвакуация |
|  | Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта |
|  | Правила оказания доврачебной помощи |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации лифтов, из которых производится эвакуация |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Проверка правильности функционирования лифта во всех режимах работы в соответствии с алгоритмом, установленным изготовителем лифта | Код | В/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка функционирования лифта в режиме нормальной работы |
| --- | --- |
|  | Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления из машинного помещения (при наличии режима) |
|  | Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления с крыши кабины (при наличии режима) |
|  | Переключение и проверка функционирования лифта в иных режимах управления, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации |
| Необходимые умения | Переводить лифт в режимы управления, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации |
|  | Проверять правильность функционирования лифтов в режимах работы предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации |
| Необходимые знания | Алгоритмы режимов работы обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Правила пользования устройствами и приборами для настройки режимов функционирования лифта |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Визуальный осмотр исправности электронного оборудования | Код | B/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр шкафа управления и других электронных блоков лифтового оборудования, визуальный контроль исправности их работы |
| --- | --- |
|  | Очистка от пыли электронных блоков лифтового оборудования |
|  | Проверка кодов ошибок (при их наличии) |
|  | Информирование руководства в установленном порядке о выявленных повреждениях и неисправностях в работе электронного оборудования |
| Необходимые умения | Визуально определять состояние электронного оборудования лифта |
|  | Читать коды ошибок электронного оборудования |
|  | Документально оформлять результаты осмотра электронного оборудования |
| Необходимые знания | Назначение электронного оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт лифтового оборудования | Код | С | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Электромеханик по лифтам Техник-электромеханик по лифтам Техник-наладчик по лифтам |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Электромеханик по лифтам должен обладать профильной профессиональной подготовкой при наличии образования не ниже среднего общего или иметь среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
|  | Техник-электромеханик по лифтам должен иметь среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или по программам подготовки квалифицированных рабочих |
|  | Техник-наладчик по лифтам должен иметь высшее (бакалавриат) или среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена |
| Требования к опыту практической работы | Электромеханик по лифтам должен обладать практическим опытом работы не менее 1 месяца под руководством квалифицированного электромеханика |
|  | Техник-электромеханик по лифтам должен обладать практическим опытом работы не менее 1 года в должности электромеханика по лифтам |
|  | Техник-наладчик по лифтам должен обладать практическим опытом работы: на базе высшего технического образования не менее 1 года в должности электромеханика и/или техника-электромеханика по лифтам; на базе среднего профессионального образования не менее 2 лет в должности электромеханика и/или техника-электромеханика по лифтам |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7137 | Слесари и электрослесари строительные, электромонтажники и родственные профессии |
|  | 3113 3114 3115 | Техники-электрики Техники-электроники и техники по телекоммуникации Техники-механики |
| ЕТКС | §329 §330 §331 §331а §331б | Электромеханик по лифтам 4 разряд Электромеханик по лифтам 5 разряд Электромеханик по лифтам 6 разряд Электромеханик по лифтам 7 разряд Электромеханик по лифтам 8 разряд |
| ОКНПО | 011901 | Электромеханик по лифтам |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр и выявление дефектов оборудования лифта | Код | С/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр лифтового оборудования |
| --- | --- |
|  | Выявление дефектов лифтового оборудования |
|  | Определение необходимости ремонта (замены) лифтового оборудования |
|  | Определение необходимых материалов, деталей, узлов и аппаратов для проведения ремонта или замены оборудования лифта |
|  | Информирование руководства в установленном порядке о необходимости ремонта/замены оборудования |
|  | Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, оборудования, приборов и приспособлений для проведения работ |
| Необходимые умения | Выявлять причины неисправности лифтового оборудования |
|  | Осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта |
|  | Производить необходимые измерения параметров оборудования лифтов |
| Необходимые знания | Устройство и параметры оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Алгоритм выявления неисправных узлов лифтового оборудования |
|  | Типичные неисправности лифтового оборудования |
|  | Последовательность разборки и сборки узлов |
|  | Правила пользования средствами измерений |
|  | Принципиальные электрические схемы управления |
|  | Основы электротехники, электроники и технической механики |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление ремонта механического/ гидравлического оборудования лифта | Код | С/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых материалов, деталей и узлов для производства ремонта или замены |
| --- | --- |
|  | Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, исправных инструментов и приспособлений для проведения работ |
|  | Осуществление разборки, сборки узлов и механизмов лифта |
|  | Осуществление ремонта/замены механического/гидравлического оборудования |
|  | Проверка исправности действий отремонтированного/ замененного механического/гидравлического оборудования лифта |
| Необходимые умения | Осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта |
|  | Применять необходимые инструменты и приспособления |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Производить слесарные и такелажные работы |
| Необходимые знания | Конструкция и параметры оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Последовательность и приемы разборки и сборки механических/ гидравлических узлов лифтов |
|  | Основы электротехники, электроники и технической механики |
|  | Правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление ремонта электрического оборудования лифта | Код | С/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, исправного инструмента и приборов для проведения работ |
| --- | --- |
|  | Подбор необходимых материалов и деталей для производства ремонта или замены электрического оборудования |
|  | Осуществление разборки, сборки узлов и электрических агрегатов лифта |
|  | Осуществление ремонта/замены электрического оборудования |
|  | Проверка исправности действий отремонтированного/ замененного электрического оборудования |
| Необходимые умения | Осуществлять разборку и сборку электрического оборудования лифта |
|  | Производить электромонтажные работы |
| Необходимые знания | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Назначение и устройство электрических аппаратов и агрегатов, использующихся в лифтовом хозяйстве |
|  | Виды и область применения электромонтажных изделий, проводов и кабелей |
|  | Приемы и методы проведения электромонтажных работ |
|  | Правила пользования инструментами, приборами и приспособлениями, используемыми для производства электромонтажных работ |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Регулировка и ремонт электронного оборудования лифтов | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Техник-наладчик по лифтам |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование (бакалавриат) или среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Техник-наладчик по лифтам должен обладать практическим опытом работы: на базе высшего технического образования не менее 1 года в должности электромеханика и/или техника-электромеханика по лифтам; на базе среднего профессионального образования не менее 2 лет в должности электромеханика и/или техника-электромеханика по лифтам |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7137 | Слесари и электрослесари строительные, электромонтажники и родственные профессии |
|  | 3113 3114 3115 | Техники-электрики Техники-электроники и техники по телекоммуникации Техники-механики |
| ЕТКС | §331а §331б | Электромеханик по лифтам 7 разряд Электромеханик по лифтам 8 разряд |
| ОКНПО | 011901 | Электромеханик по лифтам |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка и контроль параметров работы электронного оборудования лифта | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых контрольно-измерительных приборов и оборудования для выполнения работ и проверять их исправность |
| --- | --- |
|  | Проверка правильности функционирования электронного оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Определение отклонений параметров электронного оборудования от регламентированных технической документацией |
|  | В случае необходимости информирование руководства в установленном порядке о выявленных несоответствиях отдельных параметров электронного оборудования; невозможности самостоятельно устранить выявленные несоответствия |
| Необходимые умения | Контролировать и регулировать параметры электронного оборудования |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и параметры электронного оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка электронного оборудования лифтов | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых контрольно-измерительных приборов и оборудования для выполнения работ и проверка их исправности |
| --- | --- |
|  | Проверка кодов ошибок электронного оборудования лифтов |
|  | Анализ возможных причин возникновения ошибок и выбор способа их устранения |
|  | Корректировка программируемых параметров работы электронного оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | В случае необходимости информирование руководства в установленном порядке о необходимости замены электронного оборудования |
| Необходимые умения | Получать и анализировать данные о работе электронного оборудования лифта |
|  | Регулировать и настраивать программируемые параметры электронного оборудования |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и параметры электронного оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Коды ошибок, причины их возникновения, методы и способы устранения ошибок |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Методы регулировки параметров электронного оборудования |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Замена неисправного электронного оборудования | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых контрольно-измерительных приборов и оборудования для выполнения работ и проверка их исправности |
| --- | --- |
|  | Подбор электронного оборудования для осуществления замены |
|  | Замена электронного оборудования |
|  | Проверка исправности функционирования установленного оборудования |
|  | В случае необходимости проведение регулировки установленного оборудования |
| Необходимые умения | Подбирать соответствующее электронное оборудование |
|  | Демонтировать и монтировать электронное оборудование |
|  | Регулировать и настраивать программируемые параметры электронного оборудования |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и сортамент электронного оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Порядок замены электронного оборудования |
|  | Методы регулировки параметров электронного оборудования |
|  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |

IV. Сведения об организациях–разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Национальный Лифтовой Союз |
| --- |
|  | Вице - президент Тишин Виктор Андреевич |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис», город Москва |
| 3 | Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО»), город Москва |
| 4 | Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт» (МГУП «Мослифт»), город Москва |
| 5 | ООО «ОТИС Лифт», город Москва |
| 6 | ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ», город Москва |
| 7 | Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, город Москва |
| 8 | Государственное бюджетное научное учреждение «Московский институт развития образования», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры и порядка  проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2011 г. № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (Зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 2013 г. № 28970)

«Межотраслевые правила по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок»  ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00

Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30 (ред. от 20 сентября 2011 г.) «Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1»

Общероссийский классификатор начального профессионального образования